## Slide 1: домашниЕ задания «Арифметические основы ЭВМ»

## Slide 2
Задание 1 Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой в РАЗЛИЧНЫХ форматах
1. Заданное число А представить в виде двоично-кодированного десятичного числа:
а) в упакованном формате (BCD);
б) в неупакованном формате (ASCII).
Пример: А=395.
а) в упакованном формате
0000.0011 |  | 1001.0101
3 9 5

## Slide 3
б) В ASCII-формате код цифры помещается в младшую тетраду байта (в младший полубайт). Старшая тетрада байта имеет стандартное значение 0011.
0011.0011 |  | 0011.1001 |  | 0011.0101
3 9 5
2. Заданное число А и –A представить в форме с фиксированной запятой.
Особенностью представления целых чисел со знаком в форме с фиксированной запятой является использование прямого кода для положительных чисел и дополнительного кода – для отрицательных чисел.

## Slide 4
Пример. A = 250
2.1. Заданное десятичное число A переводится в двоичную систему счисления:
(250)10 = (11111010)2.
Полученное двоичное число размещается в формате таким образом, чтобы его младший разряд совпадал с крайним правым (0-ым) разрядом формата. Старшие разряды формата, включая знаковый (нулевой разряд), заполняются нулями.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
15
1 0

## Slide 5
2.2. Для представления отрицательного числа в дополнительном коде производится инверти-рование цифровых разрядов прямого кода (по-лучение обратного кода числа) с добавлением единицы в младший разряд. В знаковый разряд числа заносится единица (знак “–”).
[–A]пр = 1.000 0000 1111 1010 – прямой код,
[–A]об = 1.111 1111 0000 0101 – обратный код,
+ 1
[–A]доп = 1.111 1111 0000 0110 – дополнительный код.
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
15
1 0

## Slide 6
3. Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф1.
Формат, используемый в компьютерах типа Main Frame и в суперЭВМ будем называть фор-матом Ф1; формат, используемый в микро-ЭВМ (ЭВМ семейства VAX) – форматом Ф2; формат, используемый в ПК (стандарт IEEE-754) – форматом Ф3.
Для представления числа в формате с плаваю-щей запятой определяется его мантисса и поря-док. В формате Ф1 используется шестнадцате-ричное представление порядка, для этой цели удобнее использовать шестнадцатеричное представление числа.

## Slide 7
Характеристика числа A:
XA = PA + d = 2 + 64 = (66)10 = (1000010)2.

## Slide 8
3.2. Число B = 0,0025 переводится в шестнадца-теричную систему счисления. При переводе необходимо получить шесть значащих цифр.
В целях повышения точности представления числа рекомендуется получить еще одну (допол-нительную) цифру, по значению которой произ-водится симметричное округление этого числа.
B = (0,0025)10 = (0,00A3D70A3)16.
Дополнительная цифра числа, равная (3)16 = (0011)2, содержит в старшем двоичном разряде ноль и поэтому не изменяет значения преды-дущей цифры, равной (A)16, при округлении числа.

## Slide 9
Для определения мантиссы и порядка числа B запятая в его шестнадцатеричном представлении переносится вправо на две цифры, что определяет порядок числа, равный (–2):
B = (0,00A3D70A)16 = (0,A3D70A)16  16–2.
Характеристика числа B:
XB = PB + 64 = –2 + 64 = 62 = (0111110)2.
Представление числа B в формате Ф1 имеет вид

## Slide 10
4. Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф2.
4.1. Определение мантиссы и порядка числа A:
А=(250)10 = (11111010)2= (0.1111101)2  28
мантисса порядок
Характеристика числа A:
XA = PA + d = 8 + 128 = (136)10 = (10001000)2.
Число A представляется в формате Ф2 в виде

## Slide 11
4.2. Для определения мантиссы и порядка числа B запятая в его двоичном представлении переносится вправо на 8 двоичных разрядов, что определяет порядок числа, равный (–8).
В=0,0025=(0,00A3D70A)16 =
=
0 0 А 3 D 7 0 A
=(0,10100011110101110000101) 2  2-8
мантисса порядок
Характеристика числа B:
XB = PB + 128= 120= (01111000)2.
0,0000 0000 1010 0011 1101 0111 0000 1010
´

## Slide 12
Представление числа B в формате Ф2 имеет вид
Замечание. Старший разряд мантиссы в разряд-ной сетке не представляется (так называемый скрытый разряд).

## Slide 13
5. Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф3.
Представление чисел в формате Ф3 во многом аналогично их представлению в формате Ф2. Основными отличиями являются:
1) величина смещения равна 127 (в формате Ф2 – 128);
2) старшая единица мантиссы нормализован-ного числа является единицей целой части мантиссы, т.е. запятая в мантиссе фиксируется после старшей единицы (в формате Ф2 запятая в мантиссе фиксируется перед старшей единицей).

## Slide 14
5.1. Определение мантиссы и порядка числа A:
А=(250)10 = (11111010)2= (1.111101)2  27
мантисса порядок
Характеристика числа A:
XA = PA + d = 7 + 127 = (134)10 = (10000110)2.
Смещенный порядок числа А:
XA = PA + 127 = 134 = (10000110)2.
Число A представляется в формате Ф3 в виде

## Slide 15
Следует отметить, что:
в отличие от представления чисел в форма-тах Ф1 и Ф2 в Ф3 не принято называть сме-щенный порядок характеристикой;
по аналогии с представлением чисел в формате Ф2 в Ф3 используется скрытый разряд (единица целой части мантиссы в формате не представляется);
представление числа в формате Ф3 отли-чается от представления в Ф2 только значе-нием смещенного порядка (его величина умень-шается на 2).

## Slide 16
5.2. Определение мантиссы и порядка числа В:
В=0,0025=(0,00A3D70A)16 =
=
0 0 А 3 D 7 0 A
=(1,0100011110101110000101) 2  2-9
мантисса порядок
Характеристика числа B:
XB = PB + 127= 118= (01110110)2.
Представление числа B в формате Ф3 имеет вид
0,0000 0000 1010 0011 1101 0111 0000 1010

## Slide 17
6. Найти значения чисел Y и Z по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф1.
R = C318FC00, S = 3E600000
6.1. Для определения значения числа Y произ-водится наложение его шестнадцатеричного представления R на разрядную сетку формата Ф1:

## Slide 18
Из этого представления видно, что число Y – отрицательное (в знаковом разряде числа – единица).
Определим порядок числа Y по его характе-ристике:
PY = XY – 64 = 3.
Представим число Y с помощью мантиссы и порядка:
Y = – (0,18FC)16  163 = – (18F,C)16 = – (1  162 +
+ 8  161 + 15  160 + 12  16–1) =
= – (256 + 128 +15 + 0,75) = –399,75.

## Slide 19
6.2. Для определения значения числа Z произ-водится наложение его шестнадцатеричного представления S на разрядную сетку:
Порядок числа Z: PZ = XZ – 64 = 62 – 64 = –2.
Значение числа Z:
Z = (0,6)16  16–2 = (0,006)16 = 6/163 = 6/212 = =3/211= (3/2)  (1/210) = (3/2)  (1/1024) 
 1,5  10-3.

## Slide 20
7. Найти значения чисел V и W по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф2.
7.1. Представление числа V в формате Ф2 имеет вид
Порядок числа V:
PV = XV – 128 = 134 – 128 = 6.
Значение числа V в нормальной форме:
3130 23 22 0

## Slide 21
V =
-(
0,10011000111111)
2
´
2
6
.
мантисса
порядок
скрытый
разряд
При определении двоичного значения мантиссы производятся восстановление ее скрытого старшего разряда, равного 1.
Для приведения числа V к естественной форме запятая в его мантиссе переносятся вправо на 6 двоичных разрядов:
V = – (100110,00111111)2.

## Slide 22
Перевод числа V из двоичной системы в десятичную:
целая часть: (100110)2 = 25 + 22 + 21 = 32 + 4 + 2 = =38;
дробная часть:
(0,00111111)2 = 2-3 + 2-4 + 2-5 + 2-6 + 2-7 + 2-8 =
= 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 = 63/256  0,246;
Значение числа V: V  –38,246.

## Slide 23
7.2. Представление числа W в формате:
Порядок числа W: PW = XW – 128 = 124 – 128 =–4.
Число W в нормальной форме: W = (0,111)2  2–4.
Число W в естественной форме получается переносом запятой в мантиссе влево на четыре двоичных разряда: W = (0,0000111)2.
Значение числа W= (0,0000111)2 = (111)2  2–7 = =7 / 128  0,0547.

## Slide 24
8. Найти значения чисел T и Q по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф3.
8.1. Представление числа Т в формате Ф3 имеет тот же вид, что и для числа V в формате Ф2.
Порядок числа Т: PT = XT – 127 = 134 – 127 = 7.
Значение числа Т в двоичной системе счисления:

## Slide 25
Перевод числа Т из двоичной системы счисления в десятичную:
целая часть:
(10011000)2 = 27 + 24 + 23 = 128 + 16 + 8 = 152.
дробная часть:
(0,111111)2 = 1 – (0,000001)2 = 1 – 1 / 64  0,984.
Значение числа T  –152,984.
8.2. Представление числа Q в формате Ф3 имеет тот же вид, что и для числа в Ф2.
Порядок числа Q: PQ = XQ – 127 = 124 – 127 = –3.
Значение числа Q = (1,11)2  2-3 = (0,00111)2 = (111)2  2-5 = 7 / 32  0,219.